Ручная циркулярная пила

EVOLUTION 230HDX

Инструкция

Перед работой прочитайте инструкцию внимательно и тщательно. Проверьте отсутствие повреждений и исправность аппарата, наличие напряжения в сети, наличие рукоятки, диска и других частей.

Технические характеристики:

| Мотор (230 В, 50/60 Гц) | 1750 Вт |
| --- | --- |
| Максимальное сечение профиля стенка 6 мм, 900 | 84 мм |
| стенка 6 мм, 450 | 53 мм |
| Максимальная толщина материала (нелегированная сталь) | 12 мм |
| Частота вращения без нагрузки | 2700 мин -1 |
| Максимальное время включения | 30 мин |
| Уровень шума (под нагрузкой) | 108,7 dB |
| Ускорение | 3,9 м/с2 |
| Масса | 9 кг |
| Габаритные размеры, мм Максимум | 370 х 400 х 500 |
| Минимум | 250 х 325 х 500 |
| Наибольший диаметр диска | 230 мм |
| Диаметр отверстия | 25,4 мм |
| Ширина диска | 2 мм |
| Производитель | Великобритания |

Комплектация: 1 рукоятка, 1 параллельный упор, 1 защитные очки, 1 пара берушей, ключ 13 мм, чемодан.

При работе с прибором необходимо обязательно пользоваться персональными средствами защиты!

Этот аппарат специально разработан для резки стали с использованием твердосплавных дисков. Нельзя использовать оснастку, не предназначенную для данного прибора.

Не допускайте людей, не работающих с этим аппаратом, близко к месту работы. Запрещается проводить работы вблизи огня, легковоспламеняющихся материалов и газа, во влажных и мокрых местах. Не забывайте, что материал, с которым Вы работаете, должен быть надежно закреплен.

- Этот прибор снабжен проверенным кабельным и штекерным соединением, соответствующей длины. Зеленый с желтым провод в кабеле подключается к  заземляющей клемме.

- Выньте штекер из розетки, прежде чем заменить диск, произвести регулировку или другие технические работы.

- Проверяйте машину и диски перед каждым началом работы. Не используйте деформированные, разрушенные, сколотые и другим образом испорченные диски.

- Не забывайте, что диск должен быть правильно установлен и подходил для разрезаемых материалов.

- Не используйте диски, изготовленные из быстрорежущей стали.

- Не используйте диски, которые не соответствуют частоте вращения машины.

- Не останавливайте диски при помощи бокового нажима на диск.

- При резке дерева необходимо использовать подходящий пылесос и респиратор.

- Не забывайте, что защитный кожух работает свободно, без блокировки.

- Никогда не используйте инструмент без заводской защитной системы. Защитный кожух не блокируется (не фиксируется) в открытой позиции.

- Не забывайте, что электрический шнур необходимо убирать от подвижных частей прибора.

- Если Вы откладываете инструмент, выключите мотор и не забудьте, что все подвижные части тоже должны быть остановлены.

- При заклинивании отключите инструмент и выньте электрический штекер.

- Не крепите ключи на инструмент или шнур.

- Не забывайте, что глубина реза четко фиксируется на ручке настройки при использовании прибора.

- Используйте только фланец и подкладное кольцо, которое поставляется вместе с прибором и замените его, если оно испортилось или поцарапалось.

# Установка

## Монтаж диска

Освободите винт, который крепит ключ на машине и снимите ключ (рис. 1).

Снимите болт М13, который фиксирует пилу и извлеките фланец диска (используйте фиксатор для стопорения диска). (рис. 2)

Замените диск и обратите внимание на то, что стрелка для направления вращения диска соответствовала такой же на машине. Завинтите болт М13 с фланцем в точную позицию. Закрепите снова ключ в держателе на машине и завинтите винт. Перепроверьте, освобожден ли фиксатор диска.

## Установка глубины реза

Освободите рукоятку для установки желаемой глубины реза. (рис. 3)

Затяните до отказа рукоятку. Защитный кожух размечен шагом от 0 до 84 мм, чтобы облегчить установку глубины реза.

## Установка угла реза

Освободите обе  блокирующие рукоятки и поставьте на желаемый угол реза, выравнив маркировку в соответствии со шкалой.  Завинтите обе рукоятки до отказа. (рис. 4)

Линии  надреза

Центральный надрез можно увидеть на поверхности диска. Правый

шлиц (надрез) служит для поддержания линии, если  распил идет под углом  900. Левый шлиц служит для поддержания линии, если  сечение (распил) идет под углом 450.

(рис. 4)

Рекомендации к работе

- Изделие нужно устанавливать на жесткую поверхность, на верстак или на раму, где это возможно. Этот инструмент оснащен защитным кожухом, чтобы включить инструмент, нужно сначала нажать защитный стопор, потом главный включатель, чтобы запустить мотор.

- Качество реза не улучшится  от оказания сильного нажима на пилу, более того,  увеличивается износ пилы.

- Если Вы  работаете с параллельным упором, не забывайте выравнивать параллели к дискам, а не к основанию инструмента (основной платы), т.к. иначе диск и мотор могут быть испорчены. Чтобы установить упор, освободите 2 винта и подвиньте упор. Снова закрепите винт, чтобы сохранить желаемую позицию.

- Если Вы начинаете с продолжающего разреза, обратите внимание, что диск вводится в материал медленно, чтобы его не испортить.

- Двигайте пилу строго вперед.

Улавливатель стружки

Этот прибор оснащен резервуаром сбора стружки. Если стружка собирается до смотрового окна, снимите крышку, освободив вращающуюся ручку, очистите крышку, установите ее, затяните до отказа ручку.

Рис. 5

Металлическая стружка внутри крышки может быть горячей и острой – не дотрагивайтесь голыми руками.

Уход и устранение неисправностей

Держите инструмент и электрический кабель в чистоте. Избегайте использования растворителей: бензола, хлоридов, аммиака и т.п., т.к. эти вещества могут отрицательно воздействовать на инструмент. При электрических и механических повреждениях выключите аппарат и выдерните шнур из розетки. Образование искр на коллекторе возможно при его загрязнении или износе угольной щетки. Обратите внимание на  видимый износ щеток и заменяйте новыми, если они изношены до 6 мм (рис. 6). При возникновении неполадок обратитесь в гарантийную мастерскую (тел. в Москве (495) 746-2241)

Смазка

Ваша машина смазана на заводе необходимым количеством смазочного материала для работы по меньшей мере в течение 72 часов. Для замены смазки необходимо разбирать инструмент. Это должны делать специалисты гарантийной мастерской.

### Использование дисков

Возможно использование дисков по дереву, стали, нержавеющей стали, алюминию.

#### Рис. 6

Паспорт оборудования:

Модель: 			EVOLUTION 230HDX

Изготовитель:		Hitech Evolution ltd (Великобритания)

Год изготовления:      2015

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись представителя			Подпись представителя

Поставщика:					Заказчика:

Технические характеристики:

| Мотор (230 В, 50/60 Гц) | 1750 Вт |
| --- | --- |
| Максимальное сечение профиля стенка 6 мм, 900 | 84 мм |
| стенка 6 мм, 450 | 53 мм |
| Максимальная толщина материала (нелегированная сталь) | 12 мм |
| Частота вращения без нагрузки | 2700 мин -1 |
| Максимальное время включения | 30 мин |
| Уровень шума (под нагрузкой) | 108,7 dB |
| Ускорение | 3,9 м/с2 |
| Масса | 9 кг |
| Габаритные размеры, мм Максимум | 370 х 400 х 500 |
| Минимум | 250 х 325 х 500 |
| Наибольший диаметр диска | 230 мм |
| Диаметр отверстия | 25,4 мм |
| Ширина диска | 2 мм |

Комплектация: 1 рукоятка, 1 параллельный упор, 1 защитные очки,  1 пара берушей, ключ 13 мм, чемодан.

# Text boxes

РОСС GB.AE25.B12777

РОСС GB.AE25.B12778

РОСС GB.AE25.B12779

РОСС GB.AE25.B11532